## Slide 1
CTT — SEMESTRE 3
Conectividad y
Seguridad de Redes
Clase 1 — Introducción: arquitectura, protocolos y fundamentos
Duración: 3 horas | Modalidad: Teórico–Práctica | Referencia: CCNA · MTCNA · JNCIA-Junos

## Slide 2
Perfil de Egreso & Certificaciones de Referencia
Competencias del Módulo
Implementar redes LAN segmentadas con VLAN (802.1Q)
Configurar switches (STP, port-security) y routers
Aplicar ACL estándar y extendida, NAT overload
Configurar protocolos de routing (estático, RIP, OSPF)
Hardening básico de dispositivos de red
Diagnóstico sistemático por capas OSI
Documentar infraestructura con diagramas de topología
Cisco CCNA
200-301
Switching, Routing, Seguridad, Wireless, Automation
MikroTik MTCNA
RouterOS v7
OSPF, BGP, VPN, Firewall, QoS, Hotspot en RouterOS
Juniper JNCIA-Junos
JN0-104
Junos OS, routing avanzado, seguridad, J-Web & CLI

## Slide 3
Arquitectura Jerárquica de Red — Modelo de 3 Capas
CAPA DE ACCESO
(Access Layer)
Dispositivos: Switch L2 · 802.1Q Trunk · Port-Security · DHCP Snooping
Conecta endpoints. Aplica VLAN, PoE, control de acceso MAC.
CAPA DE DISTRIBUCIÓN
(Distribution Layer)
Dispositivos: Switch L3 · Router · Inter-VLAN Routing · ACL · STP Root
Agrega tráfico, aplica políticas, ejecuta routing entre VLANs.
CAPA DE NÚCLEO / PERÍMETRO
(Core / Edge Layer)
Dispositivos: Firewall (stateful) · Router BGP/OSPF · DMZ · NAT · IDS/IPS
Gateway hacia Internet, DMZ, VPN y servicios externos.

## Slide 4
Modelo OSI vs TCP/IP — Encapsulación de Datos
Capa OSI
Protocolos / Tecnologías
PDU
TCP/IP
7 — Aplicación
HTTP, FTP, DNS, SMTP, SSH
Datos
L7
6 — Presentación
SSL/TLS, encoding, compresión
Datos
L6
5 — Sesión
NetBIOS, RPC, establecer/cerrar sesión
Datos
L5
4 — Transporte
TCP (confiable), UDP (rápido)
Segmento
L4
3 — Red
IP, ICMP, OSPF, BGP, RIP
Paquete
L3
2 — Enlace
Ethernet, 802.1Q, STP, ARP
Trama
L2
1 — Física
Cable UTP, Fibra, WiFi 802.11
Bits
L1
TCP/IP consolida capas 5,6,7 → Aplicación | L3 → Internet | L4 → Transporte | L1,2 → Acceso a Red

## Slide 5
Switching — Operación Capa 2
Tabla CAM / MAC Address Table
Mapea: dirección MAC → puerto físico
Aprendizaje dinámico por frames entrantes
Flooding si destino desconocido (unicast unknown)
Aging timer: 300 s por defecto (Cisco IOS)
Capacidad típica: 8K–64K entradas
Decisión de Forwarding
Lookup en tabla CAM por MAC destino
Match → forward al puerto específico
No match → flood a todos (excepto puerto origen)
Broadcast / Multicast → flood en dominio
Store-and-forward vs Cut-through
Spanning Tree Protocol (STP / RSTP)
Previene loops en topologías redundantes
IEEE 802.1D (STP) → 802.1w (RSTP) → 802.1s (MSTP)
Elección de Root Bridge por Bridge ID (prioridad + MAC)
Estados: Blocking → Listening → Learning → Forwarding
RSTP convergencia: < 1 s (vs 30–50 s STP clásico)
Seguridad en Capa 2
Port-Security: limita MACs por puerto, acción violation
DHCP Snooping: filtra respuestas DHCP no autorizadas
Dynamic ARP Inspection (DAI): previene ARP spoofing
802.1X: autenticación por puerto (EAP + RADIUS)
BPDU Guard: protege puertos edge contra STP injection

## Slide 6
VLAN — Segmentación Lógica & Estándar 802.1Q
VLAN 10
ADMINISTRACIÓN
192.168.10.0/24
VLAN 20
DOCENTES
192.168.20.0/24
VLAN 30
ALUMNOS
192.168.30.0/24
VLAN 99
MGMT NATIVE
172.16.99.0/28
Etiquetado IEEE 802.1Q
Tag VLAN en trama Ethernet
4 bytes insertados: TPID (0x8100) + TCI (PCP 3b + DEI 1b + VID 12b)
Rango de VLANs
Normal: 1–1005 | Extendido: 1006–4094 | Reservadas: 1002–1005
Puerto ACCESS
Pertenece a una VLAN, no etiqueta el tráfico al endpoint
Puerto TRUNK (802.1Q)
Transporta múltiples VLANs etiquetadas entre switches/routers
Native VLAN
Tráfico sin etiqueta en un trunk → debe coincidir en ambos extremos
Inter-VLAN Routing
Router-on-a-stick (subinterfaces) o Switch L3 (SVI interface)

## Slide 7
Routing — Tabla de Ruteo & Protocolos
Router# show ip route
C
192.168.10.0/24 is directly connected, Gi0/0
C
192.168.20.0/24 is directly connected, Gi0/1
S
0.0.0.0/0 [1/0] via 200.10.10.1 (default route)
O
10.0.0.0/8 [110/2] via 10.1.1.2, Gi0/2
R
172.16.0.0/16 [120/1] via 192.168.30.1
B
203.0.113.0/24 [20/0] via 200.10.10.1 (eBGP)
C=Conectado S=Estático O=OSPF [AD/metric] R=RIP B=BGP
Protocolo
AD
Tipo
Alcance
Estático
1
Manual
LAN / default route
RIP v2
120
IGP / DV
Redes pequeñas ≤15 hops
OSPF
110
IGP / LS
Empresas, backbone
EIGRP
90
IGP / Hybrid
Entornos Cisco
BGP
20
EGP / PV
ISP, Internet routing

## Slide 8
Seguridad Perimetral — ACL · NAT · Firewall · DMZ
ACL — Access Control List
Estándar (1–99): filtra solo por IP origen
Extendida (100–199): src IP, dst IP, protocolo, puerto
Entrada (in) o salida (out) por interfaz
Regla implícita: deny any any al final
Wildcard mask ≠ Subnet mask (invertida)
NAT — Network Address Translation
Static NAT: 1:1 IP privada ↔ IP pública (servidores)
Dynamic NAT: pool de IPs públicas asignadas dinámicamente
PAT / Overload: N:1, distingue por puerto TCP/UDP origen
Inside local / Inside global / Outside local / Outside global
Requerido por agotamiento IPv4 (RFC 1918)
Firewall Stateful
Inspección de estado de conexión (connection table)
Permite tráfico de retorno sin regla explícita
Zones: INSIDE, OUTSIDE, DMZ
Default policy: deny inter-zone (principio mínimo privilegio)
Cisco: Zone-Based Firewall | pfSense | FortiGate | Juniper SRX
DMZ — Demilitarized Zone
Segmento aislado para servicios públicos (web, mail, DNS)
Internet → DMZ: permitido (HTTP/HTTPS/DNS)
DMZ → LAN interna: bloqueado por defecto
Minimiza exposición ante compromiso de servidor público
Arquitectura: Dual-firewall o single-firewall 3 interfaces

## Slide 9
Diagnóstico de Red — Metodología y Herramientas
1
Identificar el síntoma
¿Qué no funciona? ¿Desde cuándo? ¿Quién afecta?
2
Recopilar información
Logs, show commands, traceroute, entrevista usuario
3
Aislar por capas OSI
Física → Enlace → Red → Transporte → Aplicación
4
Hipótesis y plan
Mayor a menor probabilidad. No cambiar múltiples vars
5
Implementar solución
Un cambio a la vez. Documentar cada acción
6
Verificar y cerrar
ping, show, test completo. Rollback si falla
Herramientas de Diagnóstico
ping / ping6
ICMP echo — verifica conectividad L3, RTT y pérdida de paquetes
traceroute
TTL expiry — mapea saltos, identifica punto de fallo o lentitud
nmap
Port scan, detección de OS, auditoría de superficie de ataque
Wireshark / tcpdump
Captura y análisis de tráfico a nivel de trama/paquete
show ip route / arp
Verificación de tablas de routing, ARP, CAM en Cisco IOS
netstat / ss
Conexiones activas, puertos en escucha, estadísticas de socket

## Slide 10
Certificaciones de la Industria — Tu Camino Profesional
Cisco
Associate
CCNA 200-301
Temas: Routing, Switching, Security, Wireless, Automation
Carrera: CCNA → CCNP Enterprise → CCIE
~USD 65–95k
MikroTik
Network Associate
MTCNA
Temas: RouterOS, Firewall, Routing, VPN, QoS, Hotspot, Wireless
Carrera: MTCNA → MTCRE → MTCINE (Expert)
~USD 40–70k
Juniper
Associate
JNCIA-Junos JN0-104
Temas: Junos OS, routing policies, firewall filters, J-Web, CLI
Carrera: JNCIA → JNCIS-SP/ENT → JNCIE
~USD 70–100k
CompTIA
Entry
Network+ N10-009
Temas: Vendor-neutral: TCP/IP, seguridad básica, troubleshooting
Carrera: Network+ → Security+ → CySA+
~USD 50–70k

## Slide 11
Laboratorio 1 — Red Básica + Verificación
PC1
192.168.1.10/24
PC2
192.168.1.20/24
PC3
192.168.1.30/24
SW-01
Cisco 2960 / GNS3
R-01
Cisco 2911 / GNS3
ISP / Internet
200.10.10.0/30
Tareas del Lab
① Asignar IPs estáticas en PCs ② Verificar: ping 192.168.1.20 ③ Ejecutar traceroute al router ④ Capturar con Wireshark ICMP ⑤ show mac address-table en switch

## Slide 12
Roadmap del Semestre — 4 Unidades Técnicas
U1
Semanas 1–4
Conectividad LAN & VLAN
Switch L2: CAM, STP, RSTP
VLAN, 802.1Q Trunk
Port-Security, DHCP Snooping
Inter-VLAN routing (RoaS / SVI)
CCNA: Switching | MTCNA: Bridge & VLAN
U2
Semanas 5–8
Routing IP
Routing estático + default route
RIP v2, OSPF básico
Floating routes, load-balance
Redistribución de rutas
CCNA: Routing | MTCNA: Routing | JNCIA: Routing
U3
Semanas 9–12
Seguridad de Red
ACL estándar y extendida
NAT/PAT, firewall stateful
Zone-Based Firewall (ZBF)
DMZ, hardening de dispositivos
CCNA: Security | MTCNA: Firewall | JNCIA: Security
U4
Semanas 13–16
Diagnóstico y Documentación
Troubleshooting por capas OSI
Wireshark, nmap, tcpdump
Diagramas de topología (Draw.io)
Informe técnico profesional
CCNA: Troubleshooting | Network+

## Slide 13
Puntos Clave de Hoy
1
La red jerárquica (acceso → distribución → núcleo) es el estándar en entornos empresariales.
2
El modelo OSI en 7 capas es la base del troubleshooting sistemático — diagnostica siempre por capas.
3
VLAN (802.1Q) segmenta el tráfico lógicamente; el routing inter-VLAN lo interconecta de forma controlada.
4
Las ACL (estándar/extendida) + NAT + Firewall stateful forman el pilar de la seguridad perimetral.
5
CCNA, MTCNA (MikroTik) y JNCIA-Junos validan estas habilidades con reconocimiento global.
Próxima Clase → U1: VLAN profundo | Port-security | 802.1Q Trunk | Lab: red segmentada en GNS3/Packet Tracer